Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 86295-2016 z dnia 2016-06-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) budowę kanału...
Termin składania ofert: 2016-06-30

Numer ogłoszenia: 106977 - 2016; data zamieszczenia: 28.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86295 - 2016 data 15.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676144, fax. 41 3676141; 3676353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

- W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kamionkowych wewnątrz glazurowanych DN 200 od studni K2.1 do K2.10 i od K1.13 do Sr2 bez K1.13 o długości ok. 444,00 m, b) budowę kanału sanitarnego tłocznego z rur PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4 od studni t 2.1 do Sr2 o długości ok. 254,00m, c) budowę odcinków należących do sieci istniejącej z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 67,00 m na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 67 D w ul. Aleksandrówka - 14 szt., d) budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kamionkowych wewnątrz glazurowanych DN 200 od studni K3.1 do K3.16, K3.17 do K3.23 i od K3.18 do Sr3 o długości ok. 983,91 m, e) budowę kanału sanitarnego tłocznego z rur PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4 od studni t 3.1 do Sr3 o długości ok. 684,43 m, f) budowę odcinków należących do sieci istniejącej z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 186,00 m na odcinku od posesji nr 6 do nr 46 w ul. Dobromyśl - 30 szt., g) budowę odcinków należących do sieci istniejącej z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 73,20 m na odcinku od posesji nr 67E do posesji nr 70 w ul. Aleksandrówka i na odcinku od posesji nr 1 do nr 4 w ul. Dobromyśl - 10 szt., h) budowę pompowni ścieków P2 (przy ul. Aleksandrówka dz. nr 701) i P3 (przy ul. Dobromyśl dz. nr 43) wraz z elektryką, oświetleniem, sterowaniem, monitoringiem, drogą dojazdową, chodnikiem i ogrodzeniem terenu pompowni, i) studnie rewizyjne Ø 1200 - 33 szt., studnie rewizyjne Ø 1400 - 2 szt., studnie rewizyjne odpowietrzające i odwadniające Ø 1200 - 4 szt., j) odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami Miejskiego Zarządu Dróg pismo znak: MZD/WU-RUD/D/2/2013 z dnia 08.01.2013 r. i pismo znak: MZD/WU/RUD/D/86/09 z dnia 20.08.2009 r. k) oznakowanie studzienek l) rozścielenie ziemi urodzajnej i sianie trawy 3. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, b) projekt budowlano-wykonawczy wraz z opiniami i uzgodnieniami, dokumentacją geotechniczną, informacjami BIOZ oraz decyzją o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych - komplet stanowiący Załącznik nr 8 do siwz, c) projekt budowlany odcinków należących do sieci kanalizacji do granic nieruchomości w rejonie ulic Dobromyśl i Aleksandrówka w Kielcach - etap I, etap II, etap III - stanowiący Załącznik nr 9 do siwz, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. kanalizacji sanitarnej oraz ONS) - stanowiące Załącznik nr 10 do siwz, e) przedmiary robót - stanowiące Załącznik nr 11do siwz..

- W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności: a)budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kamionkowych wewnątrz glazurowanych DN 200 od studni K2.1 do K2.10, od K21 do K 2.6 , od K.2.2 do P2 i od K1.13 do Sr2 bez K1.13, o długości ok. 400,65 m,b) budowę kanału sanitarnego tłocznego z rur PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4 od P2 i studni t 2.1 do Sr2 o długości ok. 275,09 m, c) budowę odcinków należących do sieci istniejącej z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 67,00 m na odcinku od posesji nr 38 do posesji nr 67 D w ul. Aleksandrówka - 14 szt., d) budowę kanału sanitarnego grawitacyjnego z rur kamionkowych wewnątrz glazurowanych DN 200 od P3 i studni K3.1 do K3.16 , od K 3.2 do K3.23 i od K1.18 do Sr3 bez K1.18 , o długości ok. 1 127,25 m, e) budowę kanału sanitarnego tłocznego z rur PE 100 SDR 17 Ø 90x5,4 od studni t 3.1 do Sr3 o długości ok. 684,43 m, f) budowę odcinków należących do sieci istniejącej z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 186,00 m na odcinku od posesji nr 6 do nr 46 w ul. Dobromyśl - 30 szt., g) budowę odcinków należących do sieci istniejącej z rur PVC Ø 160 mm o długości ok. 73,20 m na odcinku od posesji nr 67E do posesji nr 70 w ul. Aleksandrówka i na odcinku od posesji nr 1 do nr 4 w ul. Dobromyśl - 10 szt., h) budowę pompowni ścieków P2 (przy ul. Aleksandrówka dz. nr 701) i P3 (przy ul. Dobromyśl dz. nr 43) wraz z elektryką, oświetleniem, sterowaniem, monitoringiem, drogą dojazdową, chodnikiem i ogrodzeniem terenu pompowni, i) studnie rewizyjne Ø 1200 - 33 szt., studnie rewizyjne Ø 1400 - 3 szt., studnie rozprężne, odpowietrzające i odwadniające Ø 1200 - 4 szt., j) odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami Miejskiego Zarządu Dróg pismo znak: MZD/WU-RUD/D/2/2013 z dnia 08.01.2013 r., k) oznakowanie studzienek l) rozścielenie ziemi urodzajnej i sianie trawy. 3. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) wzór umowy - stanowiący Załącznik nr 7 do siwz, b) projekt budowlano-wykonawczy wraz z opiniami i uzgodnieniami, dokumentacją geotechniczną, informacjami BIOZ oraz decyzją o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych - komplet stanowiący Załącznik nr 8 do siwz, c) projekt budowlany odcinków należących do sieci kanalizacji do granic nieruchomości w rejonie ulic Dobromyśl i Aleksandrówka w Kielcach - etap I, etap II, etap III - stanowiący Załącznik nr 9 do siwz, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. kanalizacji sanitarnej oraz ONS) - stanowiące Załącznik nr 10 do siwz, e) przedmiary robót - stanowiące Załącznik nr 11do siwz.

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, Biuro Obsługi Interesantów, 25-303 Kielce, Rynek 1 - parter.

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Kielce, Biuro Obsługi Interesantów, 25-303 Kielce, Rynek 1 - parter.